Château d’Argent :      Formations continues

Avril 2O17 :          SCIENCES  &  TECHNIQUE

Les machines à vapeur de DMC à Mulhouse

Entre 1878 et 19OO,  DMC Mulhouse avait acquis  24 machines  à vapeur,  dont  9 SACM  et  5 SULZER.  La caractéristique des machines SULZER (Suisse) était la distribution par soupapes. Cette firme se spécialisa aussi dans la fabrication de machines à vapeur pour bateaux, avec cylindres verticaux.  La scierie de La Vancelle possédait une machine à vapeur de ce type.

Au nombre des machines à vapeur, la plus grande a été acquise par DMC en 19O1.  Elle était de marque BROWN-BOYER & Cie,  Baden (Suisse).   Elle se trouve actuellement au musée ELECTROPOLIS  de Mulhouse. Elle  développait une  PUISSANCE  de  1.1OO  kva  (kilos-volts-ampères), c’est-à-dire  1.494  cv.  Alimentée au CHARBON, elle faisait tourner un ALTERNATEUR  dont le rotor était directement couplé sur le volant, produisant ainsi du courant alternatif.

Sa CHEMINEE culminait à  66m de hauteur.

Cette machine comporte  4  CYLINDRES :  le plus petit  (55 cm de diamètre interne) est un cylindre à HAUTE PRESSION, avec 12 bars de pression  (12 kg au cm 2, ou 12 fois la pression atmosphérique).  Il y a 2 soupapes d’admission par cylindre : c’est le système de distribution SULZER.

Le cylindre à MOYENNE PRESSION, au diamètre plus important,  reçoit une pression de vapeur de 9 bars.

Les deux cylindres à BASSE PRESSION,  les plus gros, reçoivent une pression de  6 bars.

C’est un système à  TRIPLE  EXPANSION.

Deux CONDENSEURS , chacun long de 6 m,  transforment la vapeur en eau,  afin de  créer une aspiration par le vide  et d’augmenter la puissance des pistons.

Le volume de l’eau condensée est 1.8OO fois moindre que le volume de vapeur.

On démarrait la machine à 5h45 du matin, et elle pouvait atteindre  son régime maximal en

45 minutes.  Selon les conditions,  il lui fallait parfois aussi 2 heures.

Voir  l’ouvrage :  DMC, Patrimoine mondial ?   Sous la direction de Pierre FLUCK   (Colmar, éd. Jérôme Do Bentzinger, 2OO6),  dont nous nous sommes inspirés.

A.et D.V.

Un navire produit son énergie lui-même :

Mis à l’eau le 14 avril 2O17 à Saint-Malo, l’ « Energy Observer »  a 3O,5 mètres de long,  et 12,8O mètres de large.

Il produit son hydrogène par électrolyse, à partir de l’eau de mer, et comporte 13O m2 de panneaux photovoltaïques,  deux éoliennes et une aile de traction qui alimentent deux moteurs électriques produisant de l’hydrogène.

Panneaux photovoltaïques  +  éoliennes  +  aile  de traction  =  moteurs produisant de l’hydrogène par électrolyse.

D.V.

Voir l’article paru dans le journal l’Alsace du 8 avril 2O17.